## Slide 1
Sistemas de Referencia Aplicados a Construcciones Civiles
Material Didáctico Resuelto para Estudiantes de 1er Semestre Asignatura: Introducción a la Física Tecnología en Construcciones Civiles

## Slide 2
Sistemas Ortogonales (Cartesianos) - Ejercicio 1
Ubicación de un pilote de cimentación profunda
Enunciado del Problema:
En el replanteo de un edificio, el origen de coordenadas (0, 0, 0) se ubica en la esquina noroccidental del lote al nivel del andén. Un pilote de cimentación se localiza a 15.0 metros al Este (eje X positivo), 8.0 metros al Sur (eje Y positivo en dirección de diseño) y su base se encuentra excavada a una profundidad de 6.0 metros bajo el nivel del andén. a) Represente el vector de posición de la base del pilote en componentes cartesianas. b) Calcule la distancia en línea recta (magnitud del vector) desde el origen hasta el fondo del pilote.
Análisis en Construcción:
El problema modela la posición en el espacio tridimensional usando un sistema cartesiano tridimensional (X, Y, Z). La profundidad al estar bajo el nivel de referencia (andén) se toma con signo negativo en el eje Z.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Identificar las componentes del vector.** Como el movimiento es hacia el Este (X), Sur (Y) y hacia abajo (Z), las coordenadas del punto son: x = 15.0 m y = 8.0 m z = -6.0 m Por lo tanto, el vector de posición es: r⃗ = 15.0î + 8.0ĵ - 6.0k̂ [m].
• **Paso 2: Calcular la magnitud del vector de posición (distancia euclidiana).** Usamos la fórmula tridimensional del teorema de Pitágoras: |r⃗| = √{x^2 + y^2 + z^2} |r⃗| = √{(15.0)^2 + (8.0)^2 + (-6.0)^2} |r⃗| = √{225 + 64 + 36} = √{325} |r⃗| ≈ 18.03 metros.
✔️ Conclusión / Resultado: La posición vectorial es $\vec{r} = 15.0\hat{i} + 8.0\hat{j} - 6.0\hat{k}$ [m] y la distancia lineal real desde el origen es de 18.03 m.

## Slide 3
Sistemas Ortogonales (Cartesianos) - Ejercicio 2
Longitud y pendiente física de una tubería sanitaria
Enunciado del Problema:
Una tubería de drenaje de aguas lluvias conecta dos cámaras de inspección. La cámara A se encuentra en las coordenadas $(2.0, 3.0, -1.2)$ metros y la cámara B en $(14.0, 8.0, -1.8)$ metros. a) Determine el vector desplazamiento desde la cámara A hasta la cámara B. b) Calcule la longitud real que debe tener el tubo que conecta ambos puntos.
Análisis en Construcción:
El desplazamiento entre dos puntos en física se define como $\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$. La longitud del tubo corresponde a la magnitud de este vector desplazamiento.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Calcular los componentes del vector desplazamiento.** Δ x = x_B - x_A = 14.0 - 2.0 = 12.0 m Δ y = y_B - y_A = 8.0 - 3.0 = 5.0 m Δ z = z_B - z_A = -1.8 - (-1.2) = -0.6 m El vector desplazamiento es Δr⃗ = 12.0î + 5.0ĵ - 0.6k̂ [m].
• **Paso 2: Calcular la longitud del tubo (magnitud del desplazamiento).** |Δr⃗| = √{(Δ x)^2 + (Delta y)^2 + (Δ z)^2} |Δr⃗| = √{(12.0)^2 + (5.0)^2 + (-0.6)^2} |Δr⃗| = √{144 + 25 + 0.36} = √{169.36} |Δr⃗| ≈ 13.01 metros.
✔️ Conclusión / Resultado: El vector de dirección del flujo es $12.0\hat{i} + 5.0\hat{j} - 0.6\hat{k}$ y la longitud comercial/física del tramo de tubería es de 13.01 m.

## Slide 4
Sistemas Polares (2D) - Ejercicio 1
Conversión de datos de Estación Total a ejes cartesianos de AutoCAD
Enunciado del Problema:
Un topógrafo estaciona una estación total en el punto $(0,0)$ y mide la posición de un lindero de terreno obteniendo las siguientes coordenadas polares: un radio (distancia inclinada horizontal) $r = 45.0\text{ m}$ y un ángulo azimutal medido desde el eje X positivo de $\theta = 60^\circ$. Para poder dibujar este punto en AutoCAD, determine las coordenadas cartesianas $(x, y)$ del lindero.
Análisis en Construcción:
Las coordenadas polares $(r, \theta)$ se transforman a rectangulares mediante proyecciones trigonométricas directas: $x = r \cdot \cos(\theta)$ e $y = r \cdot \operatorname{sen}(\theta)$.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Calcular la componente horizontal X.** x = r · \cos(\theta) = 45.0 · \cos(60^°) Como \cos(60^°) = 0.5: x = 45.0 · 0.5 = 22.5 m.
• **Paso 2: Calcular la componente vertical Y.** y = r · sin(\theta) = 45.0 · sin(60^°) Como sin(60^°) ≈ 0.8660: y = 45.0 · 0.8660 = 38.97 m.
✔️ Conclusión / Resultado: Las coordenadas cartesianas para ingresar en el software de dibujo son $(22.5, 38.97)$ metros.

## Slide 5
Sistemas Polares (2D) - Ejercicio 2
Alcance y radio de operación de una Grúa Torre
Enunciado del Problema:
Una grúa torre instalada en el centro de una losa de cimentación tiene su pluma orientada inicialmente hacia el Este. Para izar un paquete de varillas estructurales, la pluma gira un ángulo $\theta = 135^\circ$ en sentido antihorario y el carro de distribución se desplaza sobre la pluma hasta una distancia radial $r = 30.0\text{ m}$ desde el mástil. Calcule la posición del paquete de varillas en coordenadas cartesianas tomando el centro de la grúa como el origen.
Análisis en Construcción:
El ángulo de $135^\circ$ ubica el punto en el Segundo Cuadrante del plano coordenado. Por ende, esperamos una componente $x$ negativa y una componente $y$ positiva.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Calcular la coordenada X.** x = r · \cos(\theta) = 30.0 · \cos(135^°) \cos(135^°) ≈ -0.7071 x = 30.0 · (-0.7071) = -21.21 m.
• **Paso 2: Calcular la coordenada Y.** y = r · sin(\theta) = 30.0 · sin(135^°) sin(135^°) ≈ 0.7071 y = 30.0 · 0.7071 = 21.21 m.
✔️ Conclusión / Resultado: El paquete de varillas se sitúa físicamente en el punto $(-21.21, 21.21)$ metros respecto al mástil central de la grúa.

## Slide 6
Sistemas Cilíndricos - Ejercicio 1
Ubicación espacial de mezcla en un Silo de Cemento
Enunciado del Problema:
Un silo de almacenamiento de cemento de forma perfectamente cilíndrica posee un radio interno de $4.0\text{ m}$. Un sensor de nivel ultrasónico detecta una anomalía en la pared interna en las coordenadas cilíndricas $(r = 4.0\text{ m}, \phi = 30^\circ, z = 12.5\text{ m})$, donde la altura $z$ se mide desde la base del silo. Con el fin de enviar al personal de mantenimiento, determine las coordenadas cartesianas $(x, y, z)$ equivalentes de dicha falla.
Análisis en Construcción:
El sistema cilíndrico asocia $(r, \phi, z)$ con el espacio cartesiano. La altura $z$ se mantiene idéntica, mientras que las variables horizontales $r$ y $\phi$ se proyectan exactamente como coordenadas polares.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Transformar las variables horizontales (X e Y).** x = r · \cos(\phi) = 4.0 · \cos(30^°) = 4.0 · 0.8660 = 3.46 m y = r · sin(\phi) = 4.0 · sin(30^°) = 4.0 · 0.5 = 2.0 m
• **Paso 2: Mantener la componente vertical Z.** La cota vertical no se altera por definición del sistema cilíndrico: z = 12.5 m.
✔️ Conclusión / Resultado: El personal técnico debe intervenir en la coordenada cartesiana tridimensional $(3.46, 2.0, 12.5)$ metros.

## Slide 7
Sistemas Cilíndricos - Ejercicio 2
Volumen y excavación cilíndrica de un caisson de cimentación
Enunciado del Problema:
Para los apoyos de un puente peatonal se perfora un pozo de cimentación (caisson) de forma cilíndrica. El ingeniero inspector reporta que el pozo tiene un radio constante de $r = 1.5\text{ m}$ y una profundidad total excavada desde la superficie de $z = 8.0\text{ m}$. Aplique la integración analítica simple del sistema cilíndrico para demostrar el volumen de suelo extraído ($V = \pi \cdot r^2 \cdot z$).
Análisis en Construcción:
El volumen de un cilindro recto en física matemática se calcula mediante la fórmula estándar deducida del espacio coordenado cilíndrico, multiplicando el área basal circular por su longitud axial vertical.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Calcular el área de la sección transversal circular.** A = \pi · r^2 = \pi · (1.5 m)^2 A = 3.1416 · 2.25 = 7.068 m^2
• **Paso 2: Multiplicar por la profundidad vertical.** V = A · z = 7.068 m^2 · 8.0 m V = 56.55 m^3.
✔️ Conclusión / Resultado: El volumen total geométrico de tierra extraído del caisson es de 56.55 metros cúbicos.

## Slide 8
Sistemas Esféricos - Ejercicio 1
Análisis de un nodo en un Domo Geodésico
Enunciado del Problema:
Una cúpula semiesférica de un auditorio tiene un radio de curvatura de $r = 20.0\text{ m}$. Un nodo conector estructural de acero se ubica en las coordenadas esféricas $(r = 20.0\text{ m}, \theta = 45^\circ, \phi = 60^\circ)$, donde $\theta$ es el ángulo azimutal en el plano basal horizontal e $\phi$ es el ángulo cenital o polar medido desde el eje vertical Z. Calcule la posición cartesiana tridimensional $(x, y, z)$ de este nodo de ensamble.
Análisis en Construcción:
Las fórmulas de conversión estándar de coordenadas esféricas a cartesianas son: $x = r \cdot \operatorname{sen}(\phi) \cdot \cos(\theta)$ $y = r \cdot \operatorname{sen}(\phi) \cdot \operatorname{sen}(\theta)$ $z = r \cdot \cos(\phi)$
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Calcular los valores de las funciones trigonométricas.** \cos(45^°) = 0.7071, sin(45^°) = 0.7071 \cos(60^°) = 0.5000, sin(60^°) = 0.8660
• **Paso 2: Calcular cada componente cartesiana.** x = 20.0 · 0.8660 · 0.7071 = 12.25 m y = 20.0 · 0.8660 · 0.7071 = 12.25 m z = 20.0 · 0.5000 = 10.0 m
✔️ Conclusión / Resultado: El nodo de ensamble de la estructura se localiza en las coordenadas cartesianas $(12.25, 12.25, 10.0)$ metros.

## Slide 9
Sistemas Esféricos - Ejercicio 2
Medición con Escáner Láser 3D (LiDAR) en Fachadas
Enunciado del Problema:
Un equipo LiDAR captura la posición de un detalle arquitectónico en la parte alta de un edificio histórico. El instrumento registra una distancia lineal del rayo láser de $\rho = 50.0\text{ m}$, un ángulo azimutal en el plano del suelo de $\theta = 30^\circ$ y un ángulo cenital medido desde la vertical de $\phi = 45^\circ$. Determine la altura real ($z$) a la que se encuentra el punto respecto al lente del aparato.
Análisis en Construcción:
En la física de sensores remotos, la componente de altura vertical pura se calcula directamente aislando el componente del ángulo cenital con respecto al radio del vector esférico: $z = \rho \cdot \cos(\phi)$.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Identificar los datos y la fórmula.** \rho = 50.0 m \phi = 45^° Fórmula directa: z = \rho · \cos(\phi)
• **Paso 2: Evaluar la expresión matemática.** z = 50.0 · \cos(45^°) z = 50.0 · 0.7071 = 35.35 m.
✔️ Conclusión / Resultado: El detalle de la fachada se encuentra a una altura vertical exacta de 35.35 metros sobre el nivel del equipo transmisor.

## Slide 10
Sistemas Geográficos - Ejercicio 1
Trazado lineal de una Vía Intermunicipal con Coordenadas UTM
Enunciado del Problema:
El eje central de un nuevo puente se define por dos estribos de apoyo. El estribo Norte se encuentra en las coordenadas proyectadas de la red UTM: $E_1 = 450,200\text{ m}$ Este, $N_1 = 1,120,400\text{ m}$ Norte. El estribo Sur se localiza en $E_2 = 450,280\text{ m}$ Este, $N_2 = 1,120,250\text{ m}$ Norte. Determine la longitud horizontal recta que tendrá el puente.
Análisis en Construcción:
Las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) transforman la superficie terrestre esférica en un plano coordenado métrico bidimensional (Este, Norte). Se aplica la distancia cartesiana elemental.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Encontrar las diferencias de distancia norte y este.** Δ E = E_2 - E_1 = 450,280 - 450,200 = 80 m Δ N = N_2 - N_1 = 1,120,250 - 1,120,400 = -150 m
• **Paso 2: Calcular la magnitud de la distancia horizontal.** D = √{(Δ E)^2 + (Δ N)^2} D = √{(80)^2 + (-150)^2} = √{6400 + 22500} = √{28900} D = 170.0 metros.
✔️ Conclusión / Resultado: La longitud horizontal calculada entre los dos apoyos principales del puente es de 170.0 metros.

## Slide 11
Sistemas Geográficos - Ejercicio 2
Análisis conceptual del error por esfericidad en un acueducto regional
Enunciado del Problema:
Se planea una tubería de aducción para un acueducto regional a lo largo de una distancia horizontal de $40.0\text{ km}$ lineales. El profesor de topografía explica que ignorar la curvatura terrestre y asumir la Tierra como un plano plano perfecto introduce errores físicos de cota. Demuestre teóricamente qué sistema de referencia es el correcto para mitigar este efecto físico en macroobras civiles.
Análisis en Construcción:
En tramos que superan los 10-15 kilómetros, el error por esfericidad de la Tierra se vuelve significativo para el flujo de agua por gravedad. Los planos topográficos locales planos fallan.
Resolución Pedagógica Paso a Paso:
• **Paso 1: Explicación física del fenómeno.** La superficie de la Tierra no es plana sino un geoide. Al proyectar una línea horizontal plana recta tangente a la Tierra, la superficie real del planeta se 'curva hacia abajo' con respecto a esa línea de visión.
• **Paso 2: Solución de ingeniería de referencia.** Para solucionar esto, se deben implementar sistemas de coordenadas geográficas o proyecciones geodésicas (como el sistema elipsoidal WGS84 o Magna-Sirgas) combinados con alturas ortométricas (referenciadas al nivel medio del mar), que contemplan el campo gravitatorio y la curvatura del planeta.
✔️ Conclusión / Resultado: En proyectos lineales de gran extensión se deben usar sistemas geográficos de referencia geodésica apoyados en proyecciones cartográficas oficiales para evitar fallas en los sistemas hidráulicos por gravedad.

## Slide 12
¡Muchas Gracias!
La física es la base del diseño estructural y el control geométrico en la obra civil. Fin de la Presentación Didáctica.